Часть  IV. Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование работ: выполнения работ по капитальному ремонту котельных: замена  котлов и котельного оборудования в с.Поярково Михайловского района Амурской области .

### ОКПД 28.22.12.110 - Котлы водогрейные центрального отопления водотрубные.

### ОКПД 45.33.11.110 - Работы по монтажу трубопроводных сетей, радиаторов и прочей трубопроводной арматуры систем центрального отопления.

ОКВЭД 28.22 - Производство радиаторов и котлов центрального отопления.

ОКВЭД 45.33 - Производство санитарно-технических работ.

# 2. Место выполнения работ: 676680, Российская Федерация, Амурская  область, Михайловский  район, с. Поярково,  ул. Ленина 54А, здание котельной «Квартальная» ул. ул.Строительная 5А., здание котельной «Строительная»

3. Общие требования:

3.1. Все используемое оборудование устанавливается, подключается, настраивается и проверяется в соответствии с технической документацией заводов изготовителей и требований действующих нормативных документов.

3.2. Техническая документация на устанавливаемое оборудование (паспорта, формуляры, инструкции) передаются Заказчику с оформлением акта приема – передачи.

3.3. Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с техническим заданием и нормативными документами для указанных видов работ. Котлы отопительные по качеству, безопасности применения, охране окружающей среды и ресурсосбережению должны соответствовать ГОСТ, иметь сертификат соответствия.

Котлы отопительные необходимо укомплектовать:

- котел в легкой обмуровке и изоляции;

- ящик с комплектующими изделиями (приборы КИП);

- вентиляторы  дутьевые;

- Клапана предохранительные;

- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации (на русском языке).

5. Перечень  видов работ, объемы работ:

Состав и объемы Работы определены локальным сметным расчетом «выполнения работ по капитальному ремонту котельных: замена  котлов и котельного оборудования в с.Поярково Михайловского района Амурской области»:

5.1.    Демонтаж котлов КВм 1.1 водогрейных на твердом топливе 3 шт.

5.2.  Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм , 100м

5.3.  Демонтаж вентиляторов дутьевых среднего давления. з вентидятора

5.4. Установка котлов стальных водогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью не более 1,5 МВт (1,3 Гкал/ч) – 3 шт.

5.5. Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: до 50 мм – 6 шт.

5.6. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм – 100 м.

5.7. Установка вентиляторов осевых  массой: до 0,2 т - 3шт.

6. Технические характеристики:

Котел стальной водогрейные в комплектации:

- котел состоит  из следующих основных узлов:

- радиационный блок;

- конвективный блок;

- топочное устройство;

- обмуровка и изоляция;

- ящик с комплектующими изделиями (приборы КИП);

- вентилятор дутьевой:

- клапана  предохранительные;

- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации (на русском языке).

Характеристики вентилятора дутьевого:

| Электро- двигатель (Мощность, кВт), не менее | Частота вращения рабочего колеса, об/мин не менее | Производи- тельность тыс. м3/час, не менее | Полное давление, Па, не менее | Масса (с всасывающим карманом), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 2850 | 1,3 | 700 | 88 |

Характеристики котла стального  водогрейного:

| Мощность водогрейного котла, МВт (Гкал/ч) не менее | 1,0 (0,9) |
| --- | --- |
| Мощность водогрейного котла, МВт (Гкал/ч) не более | 1,5 (1,25) |
| Топливо | Уголь |
| Дата изготовления | не ранее 1 квартала 2016 г |
| Техническое состояние | Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении или в ремонте, не восстановленным и у него не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались потребительские свойства |
| Способ размещения | напольный |
| КПД котла, не менее, % | 80 |
| Расход условного топлива, кг/ч | не более 280 |
| Температура уходящих газов °C | не более 180 |
| Отапливаемый объем, не менее тысяч м3 не менее | 40 |
| Температура воды, °C | 70-95 |
| Расчетное (избыточное) давление воды в котле, не более МПа (кгс/cм²) | 0,6 (6,0) |
| Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/cм²) | не более 0,06 (0,6) |
| Номинальный расход воды через котел т/ч | 40 |
| Габаритные размеры котельного блока, не более |  |
| Длина, мм | 3200 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 2500 |

Электроды диаметром 4 мм Э42А:

- расход электродов на 1кг наплавляемого металла: не более 1.6кг;

- механические свойства металла шва: временное сопротивление разрыву не менее 420Н/мм2;

- относительное удлинение: не менее 22%;

- ударная вязкость: не менее 100Дж/см2.

Арматура задвижка ф100мм фланцевая:

| Диаметр номинальный, DN, мм | 100 |
| --- | --- |
| Давление номинальное PN, МПа (кг/см2) | 1,6 (16) |
| Класс герметичности затвора | А по ГОСТ 9544-93 |
| Управление | ручное (от маховика) |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| Направление подачи среды | с любой стороны магистральных фланцев |
| Установочное положение на трубопроводе | любое |
| Температура окружающей среды, оС | 30с41нж, 30нж41нж, 30нж41нж21 | От -40 до +40 |
|  | 30нж41нж2 | От -60 до +40 |
| Температура рабочей среды, оС | 30с41нж | От -40 до +425 |
|  | 30нж41нж | От -40 до +350 |
|  | 30нж41нж1 | От -40 до +200 |
|  | 30нж41нж2 | От -60 до +350 |
| Характеристика рабочей среды | Вода, пар нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой |
| Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса | исп.1, ряд 2 ГОСТ 12815-80 (По желанию заказчика задвижки могут изготавливаться с размерами уплотнительных поверхностей - исп.2, ряд 2 и исп.3 ряд 2 ГОСТ 12815-80) |

Арматура клапан предохранительный ф100 мм фланцевая:

- рабочая среда: чистая и загрязненная вода, этиленгликоль до 40%, воздух, водяной пар и другие химически нейтральные жидкости, газы и пары Р;

- рабочее давление: до 16 бар;

- температура рабочей среды: до + 120 °С.

Манометры с трехходовым краном:

| Максимальное давление | до 60 кгс/см2 |
| --- | --- |
| Максимальная рабочая температура | до 150 °C |
| Номинальное давление | до 16бар (1,6МПа) |
| Исполнение | Внутренняя/наружная резьба, внутренняя/внутренняя резьба |

Термометр  спиртовой:

| Диапазон измерения, С | № термометра | Цена деления, С | Длина верхней части, L мм | Длина погружной части, l мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0...+150 | 5 | 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253 |
|  |  | 2 | 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 |

Класс точности : 1,6
Диапазоны измерения температуры, 0С:  от 0 до 150
Монтируется в латунную гильзу               серии T-OT.

7. Требования к срокам и качеству работ, гарантийные обязательства

7.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в течении 15(пятнадцати)  календарных дней.

7.2 Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение 5 (пять) лет, но не менее срока, установленного производителем.

7.3. Подрядчик предоставляет Заказчику необходимую техническую документацию в соответствии с действующими нормативными документами РФ.

7.4. В течении гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному обращению Заказчика устранить дефекты, выявленные в процессе эксплуатации.

Подписи Сторон:

Заказчик                                                                              	Подрядчик

Глава Поярковского сельсовета

______________/Е.В.Магаляс./                                                  ______________/__________/

М.П. 		                                                                      	           М.П.

Часть V. Обоснование цены

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: _______________ _________________ «____» __________2016 г. «____» __________2016 г. с.Поярково Михайловского района (наименование стройки) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

выполнения работ по капитальному ремонту котельных: замена  котлов и котельного оборудования в с.Поярково Михайловского района Амурской области

| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |
| --- |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |
| Сметная стоимость: | 1590750,00 | руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 184 | чел. ч |
| Сметная заработная плата: | 30996 | руб. |
| Составлена в текущих ценах на 01.2016 г. |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е18-01-002-05 Демонтаж котла КВм1,1 котел Начисления : Н3=0.4, Н4= 0.4,Н48=0 | 3 | 3009.05 | 1879.31 | 9028 | 7149 | 1879 | 42.86 | 43 |
|  |  |  | 2382.94 | 133.81 |  |  | 134 | 0.584 | 1 |
|  | - К2 = 15.78; К3 = 7.15; К4 = 15.78; К5 = 5.2; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е16-02-005-05 Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода Начисления : Н3=0.4, Н4= 0.4,Н5 =0.4Н48=0 | 0.27 | 6 212.83 | 690.72 | 559 | 497 | 62 | 31.9 | 3 |
|  |  |  | 5 522.12 | 33.90 |  |  | 3 | 0.148 |  |
|  | - К2 = 15,78;; К3 = 7,98; К4 = 18.78; К5 = 7.08; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е20-03-002-04 Демонтаж вентиляторов дутьевых среднего давления, 1 вентилятор Начисления : Н3=0.4, Н4= 0.4,Н5 =0.4, Н48=0 | 3 | 374.38 | 141.23 | 1123 | 982 | 141 | 5.756 | 6 |
|  |  |  | 327.33 | 3.66 |  |  | 4 | 0.016 |  |
|  | - К2 = 15.78; К3 = 6.96; К4 = 15.78; К5 = 4.24; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е18-01-002-002-05 установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,84Вт (0,72 Гкал/ч), 1 Начисление : Н5=1 | 3 | 27078.78 | 4698.27 | 81986.36 | 17 872 | 4 698 | 107.15 | 107 |
|  |  |  | 5957.73 | 334.54 |  |  | 335 | 1.46 | 1 |
|  | - К2 = 15.78; К3 = 7.15; К4 = 15.78; К5 = 5.2; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С301-1565 Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО <Дорогобужкотломаш> теплопроводностью до 0.84 МВт (0,72 Гкал/ч) | 3 | 484244.33 |  | 1452732.99 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.2; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е16-05-003-03 Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 50 мм, 1 шт. Начисления: Н5=1 | 3 | 1226.51 | 23.67 | 3680 | 306 | 24 | 1.86 | 2 |
|  |  |  | 102.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 15.78; К3 = 6.9; К4 = 15.78; К5 = 13.68; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С301-1668 Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм, Объем: (1.0*-1.0) | 3 | 2555.97 |  | 7667.91 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 =1; К4 = 1; К5 = 13.68; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Счет-фактура. Клапан предохранительный 17с28нж-050-3.7-0, шт | 3 | 6822.40 |  | 20467.20 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 15.78; К3 = 6.96; К4 =15.78; К5 =4.24; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е16-05-004-04 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшановых труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.275 | 63 256.59 | 1726.79 | 5693 | 1242 | 155 | 79.75 | 7 |
|  |  |  | 13 805.29 | 84.74 |  |  | 8 | 0.37 |  |
|  | - К2 = 16.5; К3 = 6.17; К4 = 16.5; К5 = 3.99; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е20-03-002-04 Установка вентиляторов дутьевых среднего давления, 1 вентилятор | 10 | 604.27 |  | 6 042.71 | 404.25 |  | 0.22 | 2.2 |
|  |  |  | 40.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 15.78; К3 = 6.96; К4 = 15.78; К5 = 4.24; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 54 977 | 30 503 | 7 312 |  | 182 |
|  |  |  |  |  |  |  | 493 |  | 18.115 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 17 063.66 | 7 720.02 | 7 912.18 |  | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 315.86 |  | 10.23 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 28 224 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 6822 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 6822 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 48 155 | 30 503 | 7 312 |  | 182 |
|  |  |  |  |  |  |  | 493 |  | 2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 4-6, 9,10) |  |  |  | 30 376 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1-4,6,9,10) |  |  |  | 17 358 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 95 889 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 102 711 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 30 376 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 17 358 |  |  |  |  |
|  | Итого без оборудования и пуско-наладочных работ |  |  |  | 102 711 |  |  |  |  |
|  | Итого коэфф зоны | 1.02 |  |  | 104 765 |  |  |  |  |
|  | НДС ВСЕГО с НДС |  |  |  | 18 857.70 1590750.00 |  |  |  |  |

Подписи Сторон

Поставщик                                                                                                                                                   Заказчик

Глава Поярковского сельсовета

_________________ /Е.В.Магаляс/                                                                                                              _________________ /______________ /

м.п.                                                                                                                                                                       м.п.